| МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово» информирует |
| --- |
| Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления Во избежание пожара перед началом отопительного сезона требуется: провести осмотр печей; побелить дымовые трубы и стены; очистить дымоходы печей от сажи; обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра; обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступов) от горючих конструкций; выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и другим печам заводского изготовления. При эксплуатации печей запрещается: оставлять без присмотра топящиеся печи; поручать надзор за печами детям; оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; перекаливать печи; размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25 метра; выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений или в мусорные контейнеры. |  |

# Text boxes

Служба спасения 01

Полиция 02

Скорая помощь 03

Оперативный дежурный ЕДДС

Для абонентов сотовой связи 112

Телефоны    оперативных служб